## Slide 1
前提
基本設計では以下の項目を考えることが多い。
物理設計
論理設計
セキュリティ設計、負荷分散設計
高可用性設計
管理設計
今回はこの中の１．物理設計 について説明する

## Slide 2
1. 物理設計
物理設計では、サーバサイトにおける物理的なものすべてに
関するルールを定義する。
サーバサイトにおける物理的なもの
→ケーブル、ラック、電源に至るまで、多岐にわたる。
物理設計の項目例

## Slide 3
どのような機器を、どのように配置して、どのように接続するか、
その物理的な構成を設計する。
サーバサイトで用いられる物理構成は、
「インライン構成」と「ワンアーム構成」
1.2 物理構成設計

## Slide 4
1.2.1 インライン構成
機器間をつなぐ複数のケーブルは、冗長構成を組むための管理パケットのやりとりや、障害の迂回経路になったりする。
下図の構成はそれぞれの機器が機能ごとに役割分担されており。どこかが壊れたら他の機器への影響を最小限にしつつ経路が切り替わる。

## Slide 5
1.2.1 インライン構成
んー

## Slide 6
1.2.2 ワンアーム構成
サイトの中心にあるコアスイッチが複数の役割を持つことになり、
インライン構成よりも構成がわかりにくくなる。
ほぼすべてのトラフィックがコアスイッチを経由する。
コアスイッチがダウンしたときはすべての機器に影響する。

## Slide 7
1.2.2 ワンアーム構成
んー

## Slide 8
物理構成が見えたら、次はどんな機器を使用するか考える。
機器選定のポイントは「信頼性」「コスト」「運用管理性」の３つ
信頼性の指標になる数値がMTBF。
（しかし、論理的な数値だが絶対的な信頼性の指標にはならない。）
鉄板機器は大抵高いので、別の機器に置き換えることも必要になる。
この時、置き換えを図るのは重要度の低い運用管理側の機器から。
1.2.3 機器の選定

## Slide 9
機器構成が決まったら、どれくらいのスペックを持つ機種を配置するか考える。
どの機種を選ぶかは、機能・コスト・スループット・接続数・実績など
たくさんの要素を元に決める。
今回はスループットと接続数を考える。
注）既存の機器の置き換えであればSNMP(Simple Network Management Protocol)を使用して、あらかじめ値を取得して次の機器選定に役立てる。
1.3 ハードウェア構成設計

## Slide 10
アプリケーションが実際にデータを転送するときの実効速度のこと。
スループットにはアプリケーションに関する処理遅延が含まれており、
規格上の理論値である伝送速度よりも必ず小さくなる。
ネットワーク機器は各メーカからビットロスなくデータ転送できる値、最大スループットが公表されている。
その値を照らし合わせながら、ある程度のゆとりをもって必要性能を見極め、機種を選定する。
機器によっては、使用する機能によって最大スループットが低下する場合がある。
例）
ファイアウォール機能だけを有効にした場合は4Gbpsも処理できるが、
IPS(侵入防御システム)を同時に有効にすると1.3Gbpsしか処理できない
などといった機器もある。
システムでIPSを有効にする場合は、
1.3Gbpsが最大スループットになる。
1.3.1 スループット

## Slide 11
どれくらいのコネクションを処理できるか、これが接続数。
ファイアウォールや負荷分散装置を選定するときは特にこの値に注意を払う必要がある。
接続数には、「新規接続数」と「同時接続数」の2種類がある。
新規接続数(Connection Per Seconds、CPS)
1秒間あたりどれくらいのコネクションを処理できるかを表す。
同時接続数
同時にどれくらいのコネクションを保持できるかを表している。
1.3.2 接続数

## Slide 12
サーバだけではなく、ネットワーク機器のOSも考慮してね
1.4 ソフトウェア構成設計

## Slide 13
1.5 接続設計

## Slide 14
「ツイストペアケーブル」or「光ファイバケーブル」
どちらの伝送媒体を使用するかは、コストや利便性、物理的な配置や
データの用途など、様々な要件を元に決めていく必要がある。
ツイストペアケーブル
カテゴリに気を付けること。100BASE-Tはカテゴリが5e以上が推奨。
1GBASE-Tは6A以上が推奨。
併せて、Auto MDI/MDI-Xを無効にしている場合は、ストレートケーブルかクロスケーブルかも気を付けなければならない。
光ファイバケーブル
機器と機器の間が100mになるようであれば、光ファイバケーブルが無難。
広帯域、高信頼性を求めるなら光ファイバケーブル。
すべてを光ファイバケーブルにできれば良いが、高価なため非現実的らしい。
ケーブルの色を決めておく
例)
クロスケーブルは赤色、
ストレートケーブルは青色みたいな感じで。
1.5.1 ケーブル設計

## Slide 15
どこに何を接続するか、そのポリシーを設計する。
空いているポートに適当にサーバやPCを接続した場合、
どこに何が接続されているかがわからなくなる。
また、ツイストペアケーブルの場合は
ポートのスピードとデュプレックスが接続機器間で違うと通信が成立しない。
Auto MDI/MDI-Xの設定も統一性を持たせること。
1.5.2 物理接続設計

## Slide 16
空きポートの扱いも重要な設計要素の一つ。
空きポートをシャットダウンしていないと、誰彼構わず機器を接続できるようになってしまい、
セキュリティ上よろしくない。
最近のサーバサイトは仮想化ありきで進むことが多く、使用するポートが激しく増減するようなことはない。
拡張するときも、まずは仮想マシンを増やして対応することがほとんど。
空きポートをシャットダウンすることによって、物理的なセキュリティの脆弱性をつぶすこと。
1.5.3 ポートアサイン設計

## Slide 17
1.6 ファシリティ設計

## Slide 18
機器をフロアのどこにどのように配置するかは、
ネットワークの物理構成と拡張性に大きくかかわる問題。
例えばシステムが、コアスイッチ、アグリゲーションスイッチ、
アクセススイッチという３つの要素で構成されている場合
アクセススイッチ以外
そこまで劇的に増設することはない。
そこで、フロアやケージなど、割り当てられている場所の中央に配置する。
アクセススイッチ
接続するサーバの台数に応じて増設する可能性がある。
増設に対応できるようにうまく分散して配置する。
配置パターンは「End of Row」と「Top of Rack」の2種類がある。
1.6.1 ラック搭載設計

## Slide 19
当たり前だが、電源プラグの形状とコンセントの形状があってないと
電源が入らない。
電源の冗長化を図る場合、1ラックに2系統の電源が敷設されている必要がある。
1.6.2 電源接続設計

## Slide 20
流れはこんな感じ？
システムの構成を決定
↓
それぞれの機器は何使うか決定
↓
機器のOSとか使うソフトウェアのバージョン決定
↓
機器間をつなぐケーブルを決定
↓
ポートを使用する決まりを決定
↓
ラックの配置を決定
↓
電源の接続決定
所感

## Slide 21
システムの構成を決定
所感
全体の構成図

## Slide 22
それぞれの機器は何使うか決定
所感

## Slide 23
機器のOSとか使うソフトウェアのバージョン決定
所感

## Slide 24
機器間をつなぐケーブルを決定
所感

## Slide 25
ポートを使用する決まりを決定
所感